RAPORTUL ANUAL DE MEDIU

2018

|  | Prenume, nume | Funcţia | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborat | Cristina Baltag | Responsabil Mediu - Șef Comp. Protecția Mediului |  | 08.03.2019 |
| Verificat | Mihai Banu Guillaume Grandviennot | Director tehnic Hârtie Director tehnic Carton Ondulat |  | 11.03.2019 |
| Aprobat | Paul-Henri Kohler | Director General |  | 11.03.2019 |

CUPRINS

## Capitolul                                                                                                                           pagina

| Cap.1 Date de identificare a titularului activității | 3 |
| --- | --- |
| Cap.2 Date privind desfășurarea activității în 2018 | 3 |
| Cap. 3 Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice 2018 | 4 |
| Cap. 4. Utilizarea eficientă a energiei | 7 |
| Cap. 5 Emisii în aer, apă, sol. Impactul activității AMBRO asupra mediului. | 8 |
| Cap. 6 Modul de gestionare a deşeurilor | 20 |
| Cap. 7 Măsuri dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare | 22 |

## Cap.1  Date de identificare a titularului activității

| Numele: | S.C. AMBRO SA Suceava |
| --- | --- |
| Adresa: | Calea Unirii nr. 24, municipiul Suceav |
| Telefon/fax: | 0230205000/0230205205 |
| e-mail: | office@ambro.ro |
| Forma de proprietate: | actionariat privat în totalitate |
| Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: | J33/6/10.01.1991 |
| Cod fiscal: | 2691530 |

Cap.2 Date privind desfășurarea activității în 2018

S.C.AMBRO S.A SUCEAVA este o fabrică integrată de producere a hârtiei pentru carton ondulat utilizând ca materie primă  maculatura, producerea de carton ondulat și cutii din carton ondulat.

Societatea a fost reautorizată în 2016, din punct de vedere a protecției mediului:

- Autorizația integrată de mediu nr. 2/18.12.2013, revizuită în 11.04.2016. Autorizația este valabilă până pe 17.12.2023;

- Autorizația de gospodărire a apelor AGA 188/12.07.2016 emisă de către ABA Siret Bacău, valabilă până pe 12.07.2021.

- Autorizație nr. 143/18.03.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 21.12.2015

Activitatea principală autorizată IPPC este: Producerea de hârtie din maculatură pentru carton ondulat;

Pe același amplasament se află și instalatia non IPPC de fabricare a cartonului ondulat și a confecțiilor din carton ondulat, activitate inclusă de asemenea in autorizatia integrată.

Capacitățile de producție autorizate sunt:

- Activitatea IPPC:

- 155.000 t/an hârtie (maxim 600t/zi);

- 450 t/zi pastă de maculatură pentru stratul de bază;

- 150-200 t/zi pastă de maculatură şi/sau celuloză pentru stratul superior.

- Activitate non IPPC :

- fabricare a cartonului ondulat cu o capacitate de producție de 60.000 t/an,

- fabricarea confecțiilor din carton ondulat cu o capacitate de producție 50.000 t/an.

- Statia de preepurare a apelor uzate provenite de la spalarea cernelurilor de tiparire

In anul 2018, din cadrul instalaţiei IPPC autorizată, au funcţionat secţia de preparare a pastei de maculatură şi maşina de hârtie nr.1.

Activitatea non IPPC, respectiv Secția Carton Ondulat și Confecții Carton Ondulat, s-a desfășurat de asemenea pe tot parcursul anului 2018.

In 2018 au funcționat activitățile conexe celor două activități de bază:

- captare apa bruta şi preparare apă industrială,

- cazanul ignitubular LOSS cu arzătoare cu emisii reduse de NOx, , cu economizor, care are o capacitate de producere de 35t/h abur la presiunea de 12 bari.

- cazanul de ars deşeuri, adaptat in vederea valorificarii prin coincinerare  cu recuperarea căldurii a următoarelor tipuri de deșeuri:

    - deseurilor de lemn, cod deseu - 03 03 01și 03 01 01,

    - ambalaje din lemn, cod deseu 15 01 03

    - deșeurile mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate (materiale plastice) cod deseu 03 03 07,

    - deseuri hartie carton cod 19.12.01

    - alte deseuri tehnologogice nepericuloase generate în AMBRO (deseu ambalaje din lemn din constructii și demolari cod deseu 17 02 01; film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint, cod deseu 09 01 08; imbracaminte cod deseu 20 01 10; textile cod deseu 20 01 11; materiale plastice cod deseu 20 01 39);

- staţia de epurare biologică a apelor reziduale tehnologice.

Instalaţiile din AMBRO, IPPC și nonIPPC au funcţionat în anul 2018 după următorul program:

| Luna | MH1 | Secția Carton Ondulat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mașina CO | Transformare CO |  |
|  | Ore de funcționare | Producție realizată, t | Ore de funcționare | Ore de funcționare | Producție MCO, t |
| Ianuarie | 520,3 | 10 873, 398 | 269 | 618 | 2889 |
| Februarie | 672 | 13 362, 901 | 225 | 531 | 2791 |
| Martie | 698,9 | 14 336, 440 | 246 | 620 | 2907 |
| Aprilie | 450,7 | 8 988, 883 | 206 | 492 | 2346 |
| Mai | 591,4 | 11 656 ,109 | 245 | 548 | 2957 |
| Iunie | 643,9 | 13 283, 894 | 212 | 586 | 2516 |
| Iulie | 744 | 15 014, 510 | 248 | 569 | 2957 |
| August | 554,9 | 10 862 ,743 | 236 | 562 | 2785 |
| Septembrie | 720 | 15 038, 943 | 240 | 595 | 2717 |
| Octombrie | 456 | 9 290, 557 | 301 | 570 | 3324 |
| Noiembrie | 720 | 15 255, 835 | 266 | 542 | 2904 |
| Decembrie | 433,4 | 8 487, 152 | 204 | 452 | 2229 |
| Total 2018 | 7205,5 | 146 451, 365 | 2898 | 6685 | 33322 |

Cap. 3 Utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice 2018

Consumurile de materii prime, materiale auxiliare pentru instalația IPPC-fabrica de hârtie, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| DENUMIRE MATERIAL a.u, Kg | Consum material fibros, kg | Consum specific Realizat Kg/t hârtie |
| --- | --- | --- |
| Maculatura | 130 622 308 | 891,91 |
| Brac carton ondulat | 4 487 500 | 30,6 |
| Celuloza naturala rasinoase | 1 251 431 | 8,5 |
| Maculatura albita GF | 450 833 | 3 |
| Brac hartie | 387 790 | 2,6 |
| Hartie offset in bobina | 0 | 0 |
| Celuloza albita fibra scurta | 595 979 | 4 |
| Total material fibros | 137 795 841 | 940,89 |
| Consum specific t fibră a.u/t hârtie | 0,941 |

3.2   Consumuri chimicale pentru hârtie, Kg

| nr.crt. | DENUMIRE MATERIAL | IAN | FEB | MARTIE | APRILIE | MAI | IUNIE | IULIE | AUGUST | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL | Csp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/t |
| 1 | Prequel 2000 | 5450 | 5600 | 6000 | 4250 | 4900 | 6350 | 8500 | 7475 | 7375 | 4000 | 8000 | 3650 | 71550 | 0,4885581 |
| 2 | Prequel 525 E | 7800 | 7700 | 8000 | 5860 | 8440 | 8500 | 12760 | 10640 | 11000 | 6840 | 12000 | 6460 | 106000 | 0,7237898 |
| 3 | Levacell brown 6R |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levacell brown 2RX LQ01 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eliolux Brown | 5800 | 7600 | 9000 | 5000 | 7700 | 8500 | 8300 | 7130 | 6570 | 4950 | 9000 | 2950 | 82500 | 0,5633269 |
| 6 | Deairex 7078 | 10380 | 12500 | 14500 | 8150 | 9350 | 12580 | 14160 | 9880 | 17740 | 9320 | 14000 | 8200 | 140760 | 0,9611382 |
| 7 | Retentor Perform 8723 | 4250 | 6150 | 6500 | 3700 | 4900 | 5700 | 7850 | 5600 | 8220 | 6800 | 8165 | 4715 | 72550 | 0,4953863 |
| 8 | Perform PC 830 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Coagulant Perform PB 9799 | 4500 | 6500 | 5450 | 3300 | 4450 | 5600 | 6050 | 4300 | 5850 | 3500 | 4170 | 2430 | 56100 | 0,3830623 |
| 10 | Biocid Spectrum XD 3899 | 24180 | 33460 | 33420 | 18000 | 26820 | 29300 | 38630 | 25085 | 40105 | 24160 | 37400 | 23480 | 354040 | 2,4174578 |
| 11 | Hipoclorit de sodiu | 33790 | 55260 | 56351 | 26209 | 43200 | 57300 | 70390 | 47030 | 63580 | 40320 | 69400 | 44970 | 607800 | 4,1501832 |
| 12 | Tablete de sare | 4200 | 7000 | 8300 | 3250 | 4250 | 5650 | 7850 | 4700 | 6500 | 5750 | 7000 | 4050 | 68500 | 0,4677321 |
| 13 | Biocid Spectrum RX 9098 | 5030 | 8660 | 6000 | 4000 | 4280 | 6000 | 6120 | 4930 | 7930 | 5340 | 7000 | 2760 | 68050 | 0,4646594 |
| 14 | Var hidratat |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lesie de soda tip E | 1500 | 3680 | 3000 | 3820 | 13000 | 750 | 6910 | 6230 | 6970 | 8400 | 1700 | 3500 | 59460 | 0,4060051 |
| 16 | Parawhite |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carbonat de calciu | 149800 | 162204,7 | 157000 | 89000 | 110000 | 154000 | 166700 | 133300 | 85000 | 49250 | 153000 | 44750 | 1454005 | 9,9282427 |
| 18 | Carboximetil celuloza | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 165 | 850 | 0,005804 |
| 19 | Amidon Merizet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Amidon pentru oxidare enzimatica | 284780 | 374160 | 404680 | 244300 | 353900 | 412870 | 551000 | 349500 | 471300 | 303480 | 441500 | 237500 | 4428970 | 30,241917 |
| 21 | Emulsie pentru amidon (BRENNZYME) | 168 | 258 | 252 | 202 | 168 | 280 | 308 | 200 | 58 | 196 | 158 | 50 | 2298 | 0,0156912 |
| 22 | ImPress ST730 | 9900 | 16460 | 18000 | 9980 | 16180 | 15600 | 22450 | 16370 | 17580 | 12700 | 26300 | 10900 | 192420 | 1,3138833 |
| 23 | Protocol CB6600 | 310 | 790 | 1200 | 1000 | 340 | 760 | 1900 | 700 | 850 | 400 | 1400 | 775 | 10425 | 0,071184 |
| 24 | Hercobond 6950EU | 19740 | 33600 | 37000 | 22840 | 30530 | 30500 | 38695 | 28685 | 39903 | 23207 | 31700 | 8560 | 344960 | 2,3554577 |
| 25 | Perform PK 2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Renew SC 7744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 360 | 0,0024582 |
| 27 | Hercobond 7131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | AX FLOC AF 4130B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Perform PC 303 LM | 5140 | 1400 | 0 | 3000 | 405 | 1840 | 12155 | 10600 | 9300 | 5100 | 3530 | 570 | 53040 | 0,362168 |
| 30 | Prestafix DC 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Carbobrown LB TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Carbobrown ckb10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Banzyme L90 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 52 | 0 | 208 | 0,0014203 |
| 34 | Bicarbonat de sodiu | 0 | 4400 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0,0846697 |
| 35 | AX FLOC AF SD - 30 gratis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0,0143392 |
| 36 | AX FLOC AF SD - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0,0716962 |
| 37 | AX FLOC AF SD - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0,0716962 |
| 38 | AX FLOC AF 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 230 | 100 | 450 | 0,0030727 |
| 39 | AX FLOC AF 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 800 | 0 | 1050 | 0,0071696 |
| 40 | AX FLOC AF 4140B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 14410 | 8690 | 28350 | 0,1935796 |
| 41 | AX STRENGHT AS 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 8910 | 11000 | 0,0751103 |
| 42 | Carbobrown pal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0,0068282 |
| 43 | Tub Dint =100 | 9500 | 10677,8 | 11000 | 7000 | 9123,4 | 7941,6 | 10012,4 | 7500 | 11024 | 7250 | 10700 | 6000 | 107729,2 | 0,7355971 |

3.3  Consumuri materii prime și materiale _carton ondulat

| Nr. Crt. | Denumire produs | Destinaţie | Cosum total 2018, kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hârtie | Materie primă | 37 413 415 |  |
|  | semicroituri IKEA |  | 6 615,57 |  |
|  | semicroituri altii |  | 9 500 |  |
|  | Total prod carton 37 146 363 kg |  |
|  | Productia de produse finite(produsele finite includ cutii, placi CO, paleti CO, picioare paletiCO, sul, etc.) 33 383 770 kg |  |
|  | Brac | Materie primă |  |  |
|  | Amidon |  | 796 675 |  |
|  | Sodă caustică 100% | Auxiliari prepararea clei | 22200 |  |
|  | Borax |  | 12000 |  |
|  | Aracet VP 925 | Lipit cutii | 0 |  |
|  | Aracet VP 913 |  | 157 280 |  |
|  | Glucet DPV 541 |  | 5 750 |  |
|  | Glucet DPV 538 |  | 0 |  |
|  | Aracet DPR 16 |  | 1 097 |  |
|  | Antispumant DeAirex |  | 0 |  |
|  | Hotmelt SKBA 110 |  | 3125 |  |
|  | Hotmelt Bostik |  | 0 |  |
|  | Adhesin A 7236 |  | 3 930 |  |
|  | Glue 1041 (IKEA) |  | 18.000,00 |  |
|  | Aracet Aquence LA 954 (IKEA) |  | 7.200,00 |  |
|  | Technomelt HT 350 |  | 4 225 |  |
|  | Technomelt 120 |  | 0 |  |
|  | Technomelt 3100 |  | 0 |  |
|  | Technomelt AS9268 BUC |  | 80 |  |
|  | Technomelt GA3660 |  | 75 |  |
|  | Technomelt VS 715 |  | 0 |  |
|  | Cerneală tipo | Agent de imprimare | 126 |  |
|  | Rasina |  | 0 |  |
|  | Cerneala varnish |  | 27 185 |  |
|  | Cerneala lacuri+Ritardante |  | 1 904,5 |  |
|  | Cerneala Pigment |  | 15 197,3 |  |
|  | Cerneală flexo-slotter |  | 300 |  |
|  | Banda pachetizare,km | Ambalare cutii | 1 189,6 |  |
|  | Banda paletizare,km | Ambalare paleti | 2 719,8 |  |
|  | Banda adeziva textila 25 (buc) |  | 112 |  |
|  | Banda dublu adeziva buc. |  | 3 018 |  |
|  | Banda cito , kg |  | 5 |  |
|  | Folie strech , kg |  | 18 372,4 |  |
|  | Capse paletizare , buc |  | 12000 |  |
|  | Sarma brac,Kg | legare baloti brac | 13 466 |  |
|  | Sârmă capsat ,kg |  | 200 |  |

Cap. 4. Utilizarea eficientă a energiei

4.1 Ore funcționare pentru cazanele generatoare de energie termică:

In SC AMBRO SA energia termică necesară desfășurării proceselor tehnologice în anul 2018 a fost generată în:

1. Cazanul de abur LOOS care foloseşte drept combustibil gaze naturale,are o capacitate de 35 t/h

abur saturat de 12 bar și 185/188°C. Este un cazan de tip ignitubular cu 3 drumuri de foc şi gaze, cu două arzătoare şi este complet automatizat.

Cazanul este prevăzut cu coş de dispersie a gazelor arse, cilindric, metalic. Dimensiunile coşului de evacuare sunt: H=18 m, diametrul = 0,8 m. Debitul mediu de gaze este 12.350-13.000 m3/h. Puterea termică a cazanului = 22,875 MWt.

Cazanul LOOS este destinat să asigure energia termică necesară fabricării hârtiei şi cartonului. Cazanul LOOS are o funcţionare continuă în perioadele de fabricaţie a mașinii de hârtie MH1. La oprirea MH1 cazanul este oprit.

2. Cazanul de ars deşeuri McBurney Modul Pak II – 840hp / 250psig cu o capacitate de 14 t/h abur

saturat de 15 bar, este un cazan de abur ignitubular şi se încadrează în categoria I conform PT C 2/2003 – ISCIR.

Cazanul a fost modernizat şi adaptat in 2014 pentru a putea fi transformat într-un coincinerator de deșeuri generate în AMBRO (punerea în funcțiune a avut loc în 30.05.2015). Revizuirea AIM2/2013 pentru autorizarea funcționării cazanului adaptat și modernizat ca și coincinerator deșeuri tehnologice generate în AMBRO împreună cu deșeuri lemnoase a fost făcută de către APM Suceava în 11.04.2016.

Deșeurile coincinerate în acest cazan sunt:

    - deseuri de lemn, cod deseu - 03 03 01 și 03 01 01- provenite din achiziții

    - ambalaje din lemn, cod deseu 15 01 03,

    - deșeuri mecanice de la fierberea hartiei si a cartonului reciclate (materiale plastice) cod deseu 03 03 07,

    - deseuri hartie carton cod 19.12.01

    - alte deseuri tehnologogice nepericuloase generate în AMBRO (deseu ambalaje din lemn din constructii și demolari cod deseu 17 02 01; film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint, cod deseu 09 01 08; imbracaminte cod deseu 20 01 10; textile cod deseu 20 01 11; materiale plastice cod deseu 20 01 39);

Pentru asigurarea temperaturii în focar , se utilizează și suport de gaz metan. În acest scop a fost montată o instalaţie suplimentară de ardere gaz metan pe antefocarul cazanului cu automatizarea aferentă. Arzatoarele auxiliare sunt utilizate şi în fazele de pornire si de oprire, cu scopul de a asigura, în permanenta, temperatura de cel putin 1.100°C. Cazanul dispune de o instalaţie de monitorizare on-line instalată pe traseul de gaze arse, la ieşirea din electrofiltru pe coşul de dispersie, care monitorizeaza continuu parametrii de proces (temperatura, oxigenul la ardere, viteza gazelor) si  nivelul emisiilor la coș :CO ; CO2 ; NOx ;SO2, HCl, HF, TOC, pulberi. Anual, conf. AIM2/2013, se efectuează monitorizarea emisiilor în aer la coşul de dispersie de la CAD, prin firme atestate/acreditate, pentru determinarea poluanților dioxine şi furani și semestrial pentru metale grele.

Sistemele automatizate de măsurare, conf. AIM 2/2013 sunt supuse anual unui control prin intermediul unor măsurători paralele realizate de un laborator terț, prin metode de referință standardizate.

In perioada cât MH1 este oprită cazanul de coincinerare funcționează ca și cazan termic cu combustibil biomasă (destinația sa inițială).

Cele două cazane au funcționat în 2018 astfel:

| Luna | LOOS | Cazan Mc Burney |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total ore de funcționare din care: |  | Funcționare ca și co-incinerator | Funcționare ca și cazan termic cu combustibil biomasă |
| ian. | 528 | 744 | 512 | 232 |
| febr. | 672 | 672 | 672 | 0 |
| mart. | 711 | 656,5 | 656,5 | 0 |
| apr. | 492 | 462 | 415,5 | 46,5 |
| mai | 595 | 644,5 | 598 | 49,5 |
| iunie | 648 | 637,5 | 633,5 | 4 |
| iulie | 744 | 694 | 694 | 0 |
| aug. | 616 | 316 | 298 | 18 |
| sept. | 720 | 720 | 720 | 0 |
| oct. | 462 | 565,5 | 446 | 119,5 |
| nov. | 720 | 720 | 720 | 0 |
| dec. | 422 | 706,5 | 398 | 308,5 |
| cum. | 7330 | 7541,5 | 6763,5 | 778 |

4.2 Consum de combustibili, consumuri energetice, consumuri energetice specifice pe produs

Consumul de combustibili, pe total AMBRO, în 2018 este prezentat în tabelul de mai jos:

| Luna | gaze naturale | deseu ambalaje lemn (150103) t | reziduu de la reciclarea hârtiei și cartonului reciclate,(030307) t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mii mc | mii Nmc |  |  | deseu lemn (030101,030301) | Deseu CO(191201, 200111) |
|  | standard |  |  |  | t |  |
| ian. | 906,194 | 858,952 | 92,56 | 700 | 275,000 | 4,2 |
| febr. | 1102,457 | 1044,983 | 0 | 700 | 1039,714 | 0 |
| mart. | 1238,843 | 1174,259 | 0 | 820 | 685,157 | 0 |
| apr. | 667,273 | 632,486 | 80,18 | 635 | 293,117 | 2,1 |
| mai | 861,394 | 816,487 | 60,36 | 420,4 | 549,180 | 0 |
| iunie | 927,488 | 879,136 | 0 | 875,34 | 291,780 | 0 |
| iulie | 1087,878 | 1031,164 | 190 | 832,5 | 277,500 | 10,5 |
| aug. | 913,078 | 865,477 | 50 | 427,5 | 142,500 | 31,75 |
| sept. | 1029,751 | 976,067 | 0 | 1260 | 420,000 | 28,81 |
| oct. | 682,129 | 646,568 | 102,34 | 726,18 | 345,750 | 43,24 |
| nov. | 1132,323 | 1073,292 | 106,5 | 1215 | 405,000 | 30,76 |
| dec. | 714,498 | 677,249 | 46,56 | 765 | 558,660 | 21,53 |
| 2018 | 11263,306 | 10676,119 | 728,5 | 9376,92 | 5283,358 | 172,89 |

  - Consumuri energetice realizate pentru instalația IPPC – fabrica de  HÂRTIE

|  | Productie | ENERGIE ELECTRICA | GAZE NATURALE | ENERGIE TERMICĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hartie |  |  |  |  |  |  |
| Luna | t | MWh | MWh/t | mii mc | mc/t | Gcal | Gcal/t |
| ian. | 10873 | 4570 | 0,420 | 898,017 | 83 | 9436 | 0,87 |
| febr. | 13363 | 5552 | 0,415 | 1097,201 | 82 | 11451 | 0,86 |
| mart. | 14336 | 5866 | 0,409 | 1227,479 | 86 | 12058 | 0,84 |
| apr. | 8989 | 3928 | 0,437 | 656,474 | 73 | 6662 | 0,74 |
| mai | 11656 | 5253 | 0,451 | 855,298 | 73 | 8664 | 0,74 |
| iunie | 13284 | 5542 | 0,417 | 920,877 | 69 | 9459 | 0,71 |
| iulie | 15015 | 6339 | 0,422 | 1075,419 | 72 | 10873 | 0,72 |
| aug. | 10863 | 4832 | 0,445 | 889,334 | 82 | 8058 | 0,74 |
| sept. | 15039 | 6220 | 0,414 | 1021,401 | 68 | 10916 | 0,73 |
| oct. | 9291 | 4052 | 0,436 | 671,812 | 72 | 7016 | 0,76 |
| nov. | 15256 | 6350 | 0,416 | 1123,981 | 74 | 11575 | 0,76 |
| dec. | 8487 | 3949 | 0,465 | 701,641 | 83 | 7413 | 0,87 |
| 2018 | 146452 | 62453 | 0,426 | 11138,934 | 76 | 113581 | 0,78 |
| Consumuri planificate |  |  | 0,470 |  | 80 |  |  |
| Consumuri realizate |  |  | 0,428 |  | 76 |  |  |

In anul 2018 la secția hârtie  consumul de energie electrică și consumul de gaz metan realizat ,s-au încadrat în consumurile propuse ca obiective pentru anul 2018:

- energie electrică: realizat 0,428 MWh/t  de hârtie față de planificat 0,470 MWh/t de hârtie;

- gaz metan: realizat 76 mc/t de hârtie față de planificat  80mc/t de hârtie;

4.4  Consumuri energetice realizate pentru instalația de fabricare a cartonului ondulat

| LUNA | PRODUCTIE CO, t | Energie termică | Energie electrică |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gcal | Gcal/t | MWh | MWh/t |
| ianuarie | 3150 | 769 | 0,27 | 392 | 0,136 |
| februarie | 2678 | 638 | 0,23 | 340 | 0,122 |
| martie | 2906 | 657 | 0,23 | 345 | 0,119 |
| aprilie | 2346 | 504 | 0,21 | 231 | 0,098 |
| mai | 2957 | 534 | 0,18 | 286 | 0,097 |
| iunie | 2516 | 458 | 0,18 | 277 | 0,110 |
| iulie | 2957 | 548 | 0,19 | 289 | 0,098 |
| august | 2785 | 301 | 0,11 | 267 | 0,096 |
| septembrie | 2717 | 559 | 0,21 | 275 | 0,101 |
| octombrie | 3324 | 625 | 0,19 | 327 | 0,098 |
| noiembrie | 2904 | 578 | 0,20 | 323 | 0,111 |
| decembrie | 2229 | 524 | 0,24 | 277 | 0,124 |
| 2018 | 33469 | 6695 | 0,20 | 3629 | 0,109 |
| Consumuri planificate |  | 0,2 |  | 0,110 |  |
| Consumuri realizate |  | 0,2 |  | 0,109 |  |

In anul 2018 la secția carton ondulat  consumul de energie electrică și consumul de energie termică realizat, s-au încadrat în consumurile propuse ca obiective pentru anul 2018:

- energie electrică: realizat 0,109 MWh/t de carton ondulat față de planificat 0, 110 MWh/t carton ondulat;

- energie termică: realizat 0,2 Gcal/t de carton ondulat față de planificat 0,2 Gcal/t carton ondulat;

Cap. 5 Emisii în aer, apă, sol. Impactul activității AMBRO asupra mediului.

Monitorizarea factorilor de mediu.

În anul 2018, procesul de monitorizare a calităţii mediului s-a derulat în conformitate cu cerinţele autorizației integrate de mediu AIM 2/18.12.2013 revizia 1 din 11.04.2016, cât și a autorizației de gospodărire a apelor emise de Administrația Bazinală de Apă Siret Bacău,  AGA nr.188/12.07.2016 valabilă până pe 12.07.2021.

Parametrii factorilor de mediu monitorizați și frecvența de monitorizare, conform autorizațiilor amintite mai sus, sunt:

1.  parametrii apelor uzate epurate în propria stație de epurare biologică și deversate în râul Suceava.

Monitorizarea se face prin laboratorul staţiei de epurare AMBRO, frecvenţa de monitorizare – zilnic pe probe medii recoltate la 24 ore;

2. monitorizarea emisiilor gazoase în atmosferă provenind de la cazanul LOSS , efectuată de către SC CEPROHART SA Brăila, în baza  contractului de execuţie nr.8442/15.01.2015, frecvenţa de monitorizare- lunar;

3. monitorizarea emisiilor gazoase în atmosferă provenind de la cazanul CAD se face on-line;

Instalatia on-line monitorizeaza continuu parametrii de proces (temperatura, oxigenul la ardere, viteza gazelor) si  nivelul emisiilor la cos :CO ; CO2 ; NOx ;SO2, HCl, HF, TOC, pulberi.

4.monitorizarea calităţii apei din pânza freatică s-a realizat de către laboratorul staţiei de epurare AMBRO,

frecvenţa de monitorizare- anual.

5.1  Monitorizarea parametrilor pentru  apele  uzate  tehnologice

Conform cerinţelor prevăzute în autorizaţia integrată de mediu nr. 2/18.12.2013 revizia 1 din data de 11.04.2016 cât și din autorizația de gospodărire a apelor, s-au monitorizat parametrii calitativi ai efluentului la ieşirea din staţia de epurare Ambro respectându-se programul de analize PMO 9.1.1-02AP F01 şi frecvenţa prevăzute în AIM şi în procedura de monitorizare ape uzate.

Analizele au fost executate de personalul din laboratorul propriu din cadrul compartimentului Protecţia Mediului al SC AMBRO SA.

S-au efectuat determinări ale parametrilor specificaţi în autorizaţia integrată de mediu, pe probe medii la 24 ore. Probele medii se obţin prin prelevarea (din 4 în 4 ore) de eşantioane de apă uzată, la ieşirea din staţia de epurare. Valorile medii la 24 ore ale indicatorilor de calitate ai apei se înregistrează în documentul ”Valorile indicatorilor de calitate ai apelor epurate care se deverseaza la rau, cod PMO 9.1.1-02AP F02”.

Parametrii de calitate ai apelor epurate deversate în râu au avut valorile impuse prin autorizațiile de gospodărire a apelor valabile în 2018 cu excepția zilei de 20 august 2018 cand s-a inregistrat depașirea parametrului concentrația substanțelor consumatoare de oxigen (VLE 50 mg/l Valoare masurată 139,825 mg/l), pentru care s-a platit penalizare suma de 313,33 RON.

În anul 2018 s-au epurat 154765,6 mc de apă uzată.

Valorile medii zilnice ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate în stația AMBRO s-au raportat zilnic către autoritățile de gospodărire a apelor SGA Suceava și ABA Siret Bacău, conf. formularului ”Evidenta zilnica a indicatorilor de calitate ai apelor epurate, Cod PMO 9.1.1-02 APF09.

Valorile medii lunare pentru parametrii de calitate ai apelor uzate evacuate în râul Suceava sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| indicatorul de calitate | UM | Valori autorizate conf. AGA 165/ 23.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | media anuala 2018 | media anuală kg/t hârtie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |  |  |
| Cantitatea de apa evacuată | mc/zi |  | 434,7 | 438,1 | 437,2 | 432,9 | 438,7 | 444,8 | 438,7 | 433,0 | 445,0 | 431,3 | 423,3 | 463,2 | 438,4 |  |
| Cantitatea de apă epurata /lună | mc/luna |  | 13478 | 12268 | 13550 | 12986 | 13600 | 13345 | 13170 | 17738 | 12883 | 12934 | 10158 | 13358 | 159468 | 1,088880257 |
| pH |  | 6,5-8,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |  |
| Temperatura |  |  | 8,5 | 8,3 | 8,8 | 16,7 | 21,2 | 23,1 | 22,7 | 23,6 | 20,3 | 15,4 | 10,5 | 6,8 | 15,5 |  |
| CCO-Cr | mg/l | 125 | 73,8 | 75,7 | 94,1 | 80,7 | 76,2 | 72,7 | 88,3 | 71,8 | 67,3 | 71,5 | 84,4 | 93,4 | 79,2 | 0,086198004 |
| Sulfuri | mg/l | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Sulfati | mg/l | 600 | 83,7 | 85,0 | 85,9 | 86,6 | 81,1 | 82,6 | 84,4 | 81,7 | 78,2 | 82,6 | 86,4 | 85,2 | 83,6 | 0,091049005 |
| MTS | mg/l | 35 | 12,2 | 12,6 | 14,1 | 13,8 | 12,8 | 13,3 | 14,6 | 15,4 | 14,8 | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 14,2 | 0,015459793 |
| Rez. fix | mg/l | 2000 | 853,3 | 903,1 | 817,2 | 713,6 | 752,7 | 793,5 | 782,3 | 642,1 | 616,5 | 629,6 | 725,2 | 593,6 | 735,2 | 0,800573437 |
| Fenoli | mg/l | 0,3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 3,84244E-06 |
| NH4-N | mg/l | 2 | 0,693 | 0,850 | 0,925 | 0,816 | 0,574 | 0,637 | 0,808 | 0,645 | 0,362 | 0,356 | 0,528 | 0,865 | 0,672 | 0,000731183 |
| Azotati ( NO3) | mg/l | 25 | 1,864 | 4,663 | 8,352 | 9,006 | 6,785 | 5,682 | 7,060 | 5,158 | 4,826 | 6,652 | 6,945 | 7,234 | 6,186 | 0,006735497 |
| Azotiti | mg/l | 2 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 6,35305E-06 |
| Azot total | mg/l | 10 | 1,684 | 2,058 | 2,794 | 2,741 | 2,309 | 2,300 | 2,436 | 2,054 | 1,805 | 2,101 | 2,555 | 2,594 | 2,286 | 0,002489086 |
| Fosfor total | mg/l | 1 | 0,050 | 0,075 | 0,083 | 0,104 | 0,048 | 0,051 | 0,151 | 0,043 | 0,044 | 0,054 | 0,056 | 0,075 | 0,069 | 7,55972E-05 |
| SEEP | mg/l | 20 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 0,004367853 |
| CBO5 | mg/l | 25 | 4,4 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 4,9 | 5,6 | 7,2 | 9,5 | 6,3 | 0,006835828 |
| Detergenti sintetici | mg/l | 0,5 | 0,081 | 0,081 | 0,085 | 0,083 | 0,079 | 0,079 | 0,080 | 0,077 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,082 | 0,080 | 8,73609E-05 |

Raportând principalii parametrii ai apelor epurate la tona de hârtie produsă şi comparând aceşti indicatori cu  valorile din BAT PPI pentru cazul fabricilor integrate de hârtie care prelucrează maculatura fără descernelizare, rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

S-au inclus în tabelul de mai jos și valorile limită asociate cu noul BAT_PPI revizuit și publicat în sept. 2014. Statele membre au perioadă de conformare: 30.09.2014-1.10.2018.

In tabelul de mai jos sunt prezentate atât valorile asociate vechiului BAT_PPI 2006 cât și valorilor limită asociate cu noul BAT_PPI_2015.

| PARAMETRU | Val impusă BAT PPI_ 2006 (RCF), kg/t Valori medii anuale | Valori limita asociate BAT-AELS 2015 Valori medii anuale | Valori autorizate conf. AGA 188/ 12.07.2016 | VLE conf. NTPA 001/2005 Valori medii zilnice mg/l | Valori medii obținute în AMBRO în 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | medii anuale kg/t hârtie | medii anuale mg/l |
| CCOCr (COD) | 0,5-1,5 | 0,4-1,4 | 125 | 125 | 0,086 | 79,2 |
| CBO5 (BOD)* |  | 25 mg/l ca valoare medie zilnică* | 25 | 25 | 0,0068 | 6,3 |
| m3 apă epurată/ tona Adt* | 1,5-10 | 1,5-10* |  |  | 1,088 | - |
| MTS (TSS)** | 0,05-0,15 (0,45) | 0,02-0,2 | 35 | 30(60) | 0,0154 | 14,2 |
| Nt | 0,02-0,05 | 0,008-0,9 | 10 | 10 (15) | 0,0024 | 2,28 |
| Pt | 0,002-0,005 | 0,001-0,005 | 1 | 1 (2) | 0,000075 | 0,069 |
| *Valorile nu mai sunt considerate ca valori de referință BAT-AELs ci doar nivele de performanță de mediu asociate (BAT-AEPLs). **in cazul fabricilor existente de producere a hârtiei și cartonului din fibre reciclate, fără descernelizare, vaoarea maximă poate ajunge până la 0,45kg/t datorită degradării continue a calității maculaturii și a dificultăților de modernizare continuă a stațiilor de epurare. |

Analizând datele din ultimile două tabele, se poate afirma:

- procesul de epurare a fost astfel condus încât parametrii apelor epurate deversate în râu s-au înscris în parametrii autorizați prin AGA 188/12.07.2016;

- comparând parametrii obținuți cu limitele din BAT pentru fabricile integrate de hârtie care prelucrează maculatură fără descernelizare și descarcă apele uzate în emisar, apă de suprafață(râul Suceava), se constată că nu au fost depășiri la nici unul din parametri, nici pentru vechiul BAT nici dacă comparăm cu valorile limită asociate din noul BAT (BAT-AELs 2015) .

- valorile de referință BAT-PPI 2006 pentru indicatorul metrii cubi de apă epurată raportată la tona de hârtie produsă este mult peste valorile obținute în AMBRO: lucrul acesta indică închiderea circuitelor de apă la fabrica de hârtie ceea ce a condus la micșorarea semnificativă a consumului de apă/t hârtie și deci o cantitate de apă epurată evacuată mult mai mică.

Valoarea de referință de BAT –PPI 2006 implică o închidere parțială a circuitelor de apă, nu totală.

Atât BAT_PPI 2006 cât și BAT-AELS_2015 recomandă închiderea parțială pentru a se evita acumularea pe circuitele mașinii de hârtie de substanțe organice și anorganice dizolvate și coloidale care produc serioase probleme de coroziune, etc.

- Noul BAT-PPI 2015 precizează că valorile pentru consumul de apă/volumul specific de ape uzate evacuate nu sunt considerate valori limită asociate (BAT-AELs) ci doar nivele de performanță de mediu asociate (BAT-AEPLs).

Tehnicile recomandate în BAT-PPI-2014 referitoare la Managementul apei și a apelor uzate sunt:

BAT 5 - Reducerea consumului de apă proaspătă;

BAT 43 - Ape reziduale și emisii în apă;

BAT 44 – Inchiderea avansată a circuitelor de apă;

BAT-5  se referă la închiderea circuitelor de apă în măsura în care acest lucru este fezabil tehnic, prin aplicarea unor tehnici:

- Monitorizarea și optimizarea consumuluide apă; se aplică în AMBRO

- Evaluarea opțiunilor de recirculare a apei; aplicată în AMBRO la instalațiile MH1 și preparare maculatură.

- Contracararea eventualelor dezavantaje care decurg din creșterea gradului de închidere /recirculare a apei;- se alică în AMBRO;

- Separarea și reutilizarea apei de etanșare mai puțin contaminată, de la pompele de vacuum- nu este cazul;

- Separarea și reutilizarea apelor de răcire mai puțin contaminate și etanșarea de apele de proces – se aplică

- Recircularea apelor de proces pentru înlocuirea apei proaspete- se aplică;

- Tratarea internă a unei părți din apele de proces pentru a permite recircularea/reutilizarea acesteia - se aplică

BAT 43 –tehnici propuse pentru limitarea emisiilor poluante în apă :

- Separarea sistemelor de ape  - se aplică;

- Circulația în contracurent- se aplică ;

- Recircularea parțială a apei uzate epurate după tratarea biologică – se aplică parțial;

- Limpezirea apelor grase în vederea recirculării apei în proces - se aplică;

BAT 44 – tehnici care pot fi utilizate pentru inchiderea avansată a circuitelor:

- Monitorizarea și controlul continuu al calității apei de proces- se aplică;

- Prevenirea și eliminarea biofilmelor prin metode care reduc la minim emisiile de biocizi - se aplică;

- Eliminarea controlată a calciului din apa de proces prin precipitarea CaCO3 - nu se aplică;

Mai jos sunt prezentate avantajele/dezavantajele închiderii circuitelor de apă:

| AVANTAJE | DEZAVANTAJE |
| --- | --- |
| reducerea consumului de apă proaspătă | creșterea concentrației/antrenarea suspensiilor solide |
| volume mai mici de apă uzată la stația de epurare; costuri mai mici de exploatarea stației; | concentrațiile de poluanți cresc; apar serioase probleme de coroziune; |
| se poate crește producția fără creșterea volumul de apă autorizat | creșterea consumului de aditivi |
| reducerea pierderilor de fibră | infundarea echipamentelor, inrăutățirea calității hârtiei; |
| reducerea pierderilor de fibră | formarea de depuneri |
| creșterea temperaturilor de proces, ceea ce conduce la îmbunătățirea deshidratării foii de hârtie | creșterea temperaturii de proces crează condițiile propice pentru dezvoltarea microorganismelor și conduce la probleme de miros. |

In 2018 SC AMBRO SA a funcționat cu circuit de ape închis în cea mai mare proporție.

5.2  Monitorizarea calităţii solului şi a pânzei freatice

Monitorizarea curentă a calităţii solului la SC AMBRO SA  se face prin urmărirea calităţii apei din pânza freatică cu ajutorul forajelor de urmărire.

Societatea analizează, prin laboratorul staţiei de epurare din cadrul compartimentului Protecţia mediului, indicatorii de poluare a apei din pânza freatică, impuşi prin AIM 2/18.12.2013 rev1, frecvența de analiză este anual, datele de monitorizare sunt prezentate în documentul „Rezultate analize chimice foraje”, cod PMO 9.1.1-02 AP F13.

În anul 2012 s-a realizat un nou foraj de observație în stația de epurare AMBRO pentru a se urmări calitatea pânzei freatice din zona stație de epurare AMBRO.

Prin documentația tehnică pentru revizuirea AIM, evaluatorul/elaboratorul documentației a recomandat refacerea a 3 foraje care s-au colmatat în timp sau au fost blocate de activitățile de demolare a clădirilor care au avut loc in 2013-2014, Aceste foraje nou realizate sunt:

- 2 foraje în zona fabricii de hârtie, este vorba despre forajele din zona fostului depozit de sulfat de aluminiu F3 și din zona fostele cuptoare de var F4 ambele aceste foraje monitorizează poluarea istorică a pânzei freatice;

- 1 foraj în zona depozitelor de deșeuri  tehnologice închise amonte de zona depozite deșeuri industriale, W1-conducte).

Calitatea apelor subterane se stabileşte conform Ord. 621/2014 – ”privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România”, în funcţie de bazinul hidrografic.

Pentru bazinul hidrografic  Siret, pentru corpurile de apă subterană Suceava / Siret – ROSI 06, indicatorii de calitate ai apelor subterane sunt: amoniu, cloruri, sulfaţi, azotiţi, cu valorile de prag specificate în tab de mai jos.

|  | NH4 | Cl | SO4 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSI 06 | 0,9 | 250 | 250 | 0,5 |

In AIM 2/2013 indicatorii stabiliți de APM - Suceava sunt : pH, reziduu fix, CCO-Cr, fenoli, sulfați, fără a se indica valorile de prag (legislația nu prevede). De aceea în AIM 2/2013 rev1 s-au convenit următoarele, referitor la monitorizarea apelor din pânza freatică:

      - Indicatorii de calitate a apei din pânza freatică stabiliţi prin AIM 2/2013 sunt reprezentativi numai pentru tehnologiile  de  fabricare a  celulozei şi recuperarea sărurilor sodice deci sunt  asociaţi numai cu activităţi desfăşurate în trecut de către  SC AMBRO SA, prin urmare caracterizează poluarea istorică a freaticului zonei.

      - Se vor considera ca valori de referință pentru acești indicatori valorile înregistrate în Raportul Anual de Mediu pe anul 2014.

      - Pentru forajele din zona depozitelor de deșeuri tehnologice se va monitoriza pe lângă poluarea istorică (parametrii de la pct.1) cât și parametrii conf. ROSI 06.

      - Frecvența de monitorizare – anual;

Valori de referință pentru poluarea istorică, conf. Raportului Anual de Mediu 2014

| Nr. crt. | Indicator | Foraje incinta industrială | Foraje zona haldelor de deşeuri tehnologice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | F4 Amonte limita incinta Iulius Mall | F6 Zonă carton ondulat | F9 Aval eluent total ieşire AMBRO | F11 Zonă depozit sulfat, leşii | F13 Zonă cuptor var | W8 Amonte zona haldelor deşeuri | F Aval st. epurare | W5 captare- Statie gaz | Aval Epurare - decantoare |
| 1 | pH | 7,7 | 7,2 | 7,3 | Blocat | Blocat | 7,9 | 8 | 7,7 | 7,3 |
| 2 | CCOCr, | 27 | 28 | 38 | Blocat | Blocat | 70 | 284 | 52 | 345 |
| 3 | Fenoli, | 0,021 | 0,098 | 0,027 | Blocat | Blocat | 0,325 | 1,12 | 1,026 | 2,4 |
| 4 | Sulfati, | 9,4 | 52 | 36 | Blocat | Blocat | 79 | 105 | 86 | 80 |
| 5 | Reziduu fix, | 286 | 452 | 412 | Blocat | Blocat | 852 | 1268 | 954 | 1410 |

Evoluția calității apelor subterane incepând cu 2015, având ca valori de referință 2014, se prezintă conf. tabelului de mai jos:

|  | Foraje | Valoare de referință conf. AIM 2/2013 rev.1, mg/l | Valori măsurate 2015 | Rede- numire foraje conf AIM rev.1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenoli mg/L | F4 | 0,021 | 0,021 | F1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | F6 | 0,098 | 0,098 | anulat | - | - | - |  |  |  |
|  | F9 | 0,027 | 0,027 | F2 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
|  | F11 | blocat | blocat | nou F3 | 0,118 | 0,115 | 0,014 |  |  |  |
|  | F13 | blocat | blocat | nou F4 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |
|  | F | 1,12 | 1,12 | W2 | 0,28 | 0,27 | 0,22 |  |  |  |
|  | W8 | 0,325 | blocat | nou W1 | 0,003 | 0,003 | 0,013 |  |  |  |
|  | captare | 1,026 | 0,04 | W4 | 0,17 | 0,16 | 0,02 |  |  |  |
|  | epurare | 2,4 | 0,51 | W3 | 0,37 | 0,35 | 0,112 |  |  |  |
| Sulfați mg/L | F4 | 36 | 9,4 | F1 | 77,6 | 76,5 | 68,2 |  |  |  |
|  | F6 | 9,4 | 5,2 | anulat | - | - | - |  |  |  |
|  | F9 | 52 | 36 | F2 | 181,3 | 179 | 78,5 |  |  |  |
|  | F11 | blocat | blocat | nou F3 | 256,3 | 255 | 157 |  |  |  |
|  | F13 | blocat | blocat | nou F4 | 171,6 | 170 | 93 |  |  |  |
|  | F | 250(ROSI-06) | 105 | W2 | 452 | 450 | 173,2 |  |  |  |
|  | W8 | 250(ROSI-06) | blocat | nou W1 | 76 | 75 | 66,0 |  |  |  |
|  | Captare | 250(ROSI-06) | 2,371 | W4 | 289,1 | 283 | 24,5 |  |  |  |
|  | epurare | 250(ROSI-06) | 90,82 | W3 | 17,7 | 47,2 | 58,3 |  |  |  |
| Reziduu filtrabil mg/L | F4 | 286 | 296 | F1 | 616 | 604 | 608 |  |  |  |
|  | F6 | 452 | 452 | anulat |  | - | - |  |  |  |
|  | F9 | 412 | 402 | F2 | 1152 | 1149 | 815 |  |  |  |
|  | F11 | blocat | blocat | nou F3 | 1676 | 1654 | 896 |  |  |  |
|  | F13 | blocat | blocat | nou F4 | 1248 | 1239 | 812 |  |  |  |
|  | F | 1268 | 1268 | W2 | 2056 | 2051 | 1776 |  |  |  |
|  | W8 | 852 | blocat | nou W1 | 784 | 779 | 488 |  |  |  |
|  | captare | 954 | 3424 | W4 | 340 | 1411 | 548 |  |  |  |
|  | epurare | 1410 | 1732 | W3 | 1428 | 5315 | 3040 |  |  |  |
| CCOCr mg/L | F4 | 27 | 27 | F1 | 28 | 28 | 36 |  |  |  |
|  | F6 | 28 | 28 | anulat |  | - | - |  |  |  |
|  | F9 | 38 | 38 | F2 | 61,2 | 60 | 52 |  |  |  |
|  | F11 | blocat | blocat | nou F3 | 205 | 198 | 88,4 |  |  |  |
|  | F13 | blocat | blocat | nou F4 | 150 | 147 | 143 |  |  |  |
|  | F | 284 | 284 | W2 | 458 | 452 | 349 |  |  |  |
|  | W8 | 70 | blocat | nou W1 | 66 | 64 | 17,6 |  |  |  |
|  | captare | 52 | 397 | W4 | 220 | 216 | 233 |  |  |  |
|  | epurare | 345 | 378 | W3 | 905 | 892 | 49,6 |  |  |  |
| pH | F4 | 7,7 | 7,7 | F1 | 7,45 | 7,41 | 6,9 |  |  |  |
|  | F6 | 7,2 | 7,2 | anulat |  | - | - |  |  |  |
|  | F9 | 7,3 | 7,3 | F2 | 8,69 | 8,32 | 7,22 |  |  |  |
|  | F11 | blocat | Blocat | nou F3 | 7,8 | 7,75 | 7,42 |  |  |  |
|  | F13 | blocat | Blocat | nou F4 | 7,34 | 7,36 | 7,55 |  |  |  |
|  | F | 8 | 8 | W2 | 9,38 | 9,2 | 9,03 |  |  |  |
|  | W8 | 7,9 | Blocat | nou W1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |  |
|  | captare | 7,7 | 6,88 | W4 | 9,5 | 9,48 | 6,72 |  |  |  |
|  | epurare | 7,3 | 9,48 | W3 | 6,88 | 6,81 | 8,71 |  |  |  |
| Azot amoniacal NH4- mg/l |  |  | 0,9 | W1 | 2,35 | 2,31 | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | 0,9 | W2 | 3,54 | 3,5 | 4,11 |  |  |  |
|  |  |  | 0,9 | W3 | 2,11 | 2,01 | 2,895 |  |  |  |
|  |  |  | 0,9 | W4 | 1,15 | 1,1 | 1,15 |  |  |  |
| Cloruri, Cl-, mg/l |  |  | 250 | W1 | 252 | 248 | 68 |  |  |  |
|  |  |  | 250 | W2 | 325 | 315 | 163 |  |  |  |
|  |  |  | 250 | W3 | 286 | 278 | 288 |  |  |  |
|  |  |  | 250 | W4 | 198 | 196 | 326 |  |  |  |
| Azotiți, NO2-, mg/l |  |  | 0,5 | W1 | 0,025 | 0,021 | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | W2 | 0,1 | 0,09 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | W3 | 0,11 | 0,1 | 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | 0,52 | W4 | 0,21 | 0,19 | 0,2 |  |  |  |

Evoluția in timp a calității apelor din pânza freatică pentru fiecare foraj în parte începând cu 2016 după revizuirea autorizației integrate) este prezentată in tab. de mai jos:

F1- amonte limită incintă AMBRO

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință | 7,7 | 296 | 27 | 0,021 | 36 |
|  | Val. măsurată | 7,45 | 616 | 28 | 0 | 77,6 |
| 2017 | Val. măsurată | 7,41 | 604 | 28 | 0 | 76,5 |
| 2018 | Val. măsurată | 6,9 | 608 | 36 | 0 | 68,2 |

F2-zona carton ondulat

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | 412 | 38 | 0,027 | 52 |
|  | Val. măsurată | 8,69 | 1152 | 61,2 | 0,012 | 181,3 |
| 2017 | Val. măsurată | 8,32 | 1149 | 60 | 0,01 | 179 |
| 2018 | Val. măsurată | 7,22 | 815 | 52 | 0,01 | 68,2 |

F3-zona fostului dep.de sulfat foraj nou

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | - | - | - | - |
|  | Val. măsurată | 7,8 | 1676 | 305 | 0,118 | 256,3 |
| 2017 | Val. măsurată | 7,75 | 1654 | 198 | 0,115 | 255 |
| 2018 | Val. măsurată | 7,42 | 896 | 88,4 | 0,014 | 157 |

F4-zona fostelor cuptoare de var foraj nou

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | - | - | - | - |
|  | Val. măsurată | 7,34 | 1248 | 150 | 0,002 | 171,6 |
| 2017 | Val. măsurată | 7,36 | 1239 | 147 | 0,001 | 170 |
| 2018 | Val. măsurată | 7,55 | 812 | 143 | 0,001 | 93 |

W1- amonte zonă depozite deșeuri tehnologice foraj nou

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l | Azot amoniacal NH4 mg/l | Cloruri mg/l | Azotiți mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | 852 | 70 | 0,325 | 250 | 0,9 | 250 | 0,5 |
|  | Val. măsurată | 7,4 | 784 | 66 | 0,003 | 76 | 2,35 | 252 | 0,025 |
| 2017 | Val. măsurată | 7,4 | 779 | 64 | 0,003 | 75 | 2,31 | 248 | 0,021 |
| 2018 | Val. măsurată | 7,4 | 488 | 17,6 | 0,013 | 66,0 | 0,048 | 68 | 0,002 |

W2-amonte stație epurare AMBRO

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l | Azot amoniacal NH4 mg/l | Cloruri mg/l | Azotiți mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | 1268 | 284 | 1,12 | 250 | 0,9 | 250 | 0,5 |
|  | Val. măsurată | 9,38 | 2056 | 458 | 0,28 | 452 | 3,54 | 325 | 0,1 |
| 2017 | Val. măsurată | 9,2 | 2051 | 452 | 0,27 | 450 | 3,5 | 315 | 0,09 |
| 2018 | Val. măsurată | 9,03 | 1776 | 349 | 0,22 | 173,2 | 4,11 | 163 | 0,5 |

W3-stație epurare aval zona decantoare

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l | Azot amoniacal NH4 mg/l | Cloruri mg/l | Azotiți mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | 1410 | 345 | 2,4 | 250 | 0,9 | 250 | 0,5 |
|  | Val. măsurată | 6,88 | 1428 | 905 | 0,37 | 17,7 | 2,11 | 286 | 0,11 |
| 2017 | Val. măsurată | 6,81 | 5315 | 892 | 0,35 | 47,2 | 2,01 | 278 | 0.1 |
| 2018 | Val. măsurată | 6,72 | 3040 | 233 | 0,112 | 58,3 | 2,895 | 288 | 0,005 |

W4- aval zonă depozite (incinta stație captare apă din râu)

| anul |  | pH | Reziduu filtrabil, mg/l | CCO-Cr, mg/l | Fenoli, mg/l | Sulfați mg/l | Azot amoniacal NH4 mg/l | Cloruri mg/l | Azotiți mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Val. de referință |  | 954 | 52 | 1,026 | 250 | 0,9 | 250 | 0,5 |
|  | Val. măsurată | 9,5 | 340 | 220 | 0,17 | 289,1 | 1,15 | 198 | 0,21 |
| 2017 | Val. măsurată | 9,48 | 1411 | 216 | 0,16 | 283 | 1,1 | 196 | 0,19 |
| 2018 | Val. măsurată | 8,71 | 548 | 49,6 | 0,02 | 24,5 | 1,15 | 326 | 0,2 |

Analizând datele din tabelele de mai sus referitor la monitorizarea apei subterane, se pot face următoarele remarci:

- Se cunoaște faptul că freaticul existent în perimetrul SC AMBRO SA a suferit în timp un proces de poluare

cu compuşi organici, fenoli, sulfaţi, substanţe dizolvate. Indicatorii de calitate pentru apa subterană, reprezentativi pentru tehnologiile de producere a celulozei sulfat naturale din răşinoase şi recuperarea sărurilor sodice din soluţiile reziduale (leşiile negre), ce pot fi asociaţi  cu activităţile din trecut de pe amplasament sunt: fenoli, sulfaţi, CCOCr, pH, reziduu filtrabil.

- Indicatorul compuşi fenolici nu mai  reprezintă un indicator specific pentru activităţile desfăşurate în

prezent pe amplasamentul SC AMBRO SA, care nu sunt generatoare de fenoli, iar sursa de poluare cu compuşi fenolici a fost stopată din 2008, prin oprirea instalaţiilor de la Sectia Celuloză-Regenerare, închiderea haldelor de deşeuri tehnologice, în 2009 (anorganică) şi 2013 (organică), lucru de altfel demonstrat de evoluţia în timp la acest indicator care înregistrează scăderi semnificative.Totodată, este bine cunoscut faptul că, fenolii se găsesc frecvent în starea naturală a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă, ca  urmare a descompunerii  materialului humic din sol.

- Indicatorii amoniu, azotiţi, cloruri (prevăzuți în O 621/2014- ROSI 06 pentru bazinul hidrografic Siret pentru

corpurile de apă subterană Suceava / Siret –) sunt mult mai indicaţi pentru controlul calităţii apei subterane, asociaţi cu activităţile curente desfăşurate pe amplasament. In general, compuşii cu azot, în special amoniu sunt indicatori chimici de poluare ai apelor, indicând o poluare  de data recentă.

- Forajele de urmărire F11 – depozit sulfat, leşie sodă şi F13 – zona fostă a cuptoarelor de var au fost

refăcute devenind forajele F3 respectiv F4; pentru aceste foraje, ca de altfel şi pentru forajul W8 (zonă halde deşeuri) devenit W1, se vor urmări în continuare (conf. AIM2/2013 rev1 din 11.04.2016) indicatorii CCOCr, fenoli, reziduu filtrabil, sulfați pentru a putea stabili evoluţia lor în timp şi  tendinţele de reducere poluării istorice specifice activităților tehnologice desfășurate pe amplasament;

5.3 Monitorizarea emisiilor în aer

Emisiile atmosferice apar din activităţile auxiliare de producere a aburului tehnologic prin arderea gazelor naturale în cazanul termic LOSS și prin incinerarea în cazanul  CAD a unor deșeuri tehnologice generate în AMBRO alăruri de deșeuri lemnoase.

5.3.1 Emisii din procesele de combustie (emisii de ardere)

Asigurarea energiei termice și electrice necesare procesului de producţie din SC AMBRO (fabricarea hârtie din fibre reciclate, fabricarea cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat) se făcea până în 2011 prin centrala termică proprie formată din 2 cazane de abur CSR de 50t/h abur de 64 bari şi 2 turboagregate (turbine) de producere a energiei electrice.

Pentru că necesarul de abur pentru asigurarea funcţionării MH1 şi a secţiei carton ondulat era mult sub capacitatea de producţie a cazanelor CSR şi pentru că acestea prezentau un grad avansat de uzură morală şi fizică randamentul de funcţionare fiind diminuat (au fost puse în funcţiune în 1960), s-a hotărât dezafectarea acestora și achiziţionarea şi montarea unui cazan performant: Cazan de abur saturat ignitubular, tip LOSS cu economizor, de 22,875 MWt  care produce 35t/h abur de 12 bari prin arderea gazelor naturale, cu propriul coş de evacuare a gazelor arse.

Lucrările de montaj şi probele tehnologice au fost finalizate în luna mai 2011.

În anul 2018, asigurarea necesarului de energie termică s-a făcut astfel:

- Când a  funcționat numai secția carton ondulat (MH1 fiind oprită) necesarul de abur a fost

asigurat de cazanul de ars  deşeuri tehnologice, tip McBurney, utilizând drept combustibil deșeuri lemnoase.

- Când a funcționat și MH1 și secția carton ondulat, necesarul de abur a fost asigurat de cazanul termic LOSS și/sau de CAD utilizând drept combustibil deșeuri lemnoase și deșeuri tehnologice generate în AMBRO, conf. AIM2/2013 rev.1.

Emisiile de ardere au fost monitorizate lunar , conform prevederilor din AIM 2/18.12.2013, analiza gazelor de ardere fiind realizată de către S.C.CEPROHART S.A Suceava, pentru cazanul LOSS.

Pentru cazanul de ars deseuri avem instalat un sistem de monitorizare continua. Raportul privind emisiile la cosul de dispersie al cazanului de ars deseuri este transmis zilnic la APM Suceava.

Rezultatele măsurătorilor efectuate pentru gazele de ardere emise în atmosferă de cazanul termic LOSS  şi cele rezultate de la CADL  sunt prezentate in tabelul de la pag.21-24.

5.3.2  Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

SC AMBRO desfăşoară activităţi care produc emisii de gaze cu efect de seră. Aceste activităţi sunt reglementate de autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.143/18.03.2013, rev 16.05.2014 și rev. 1.12.2015

În cursul anului 2018 SC AMBRO a monitorizat emisiile de gaze cu efect de seră  conform Planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2018 revizuit , versiunea 1 aprobat de către ANPM prin adresa nr. 1/945/VT/20.03.2018.

Metodologia adoptată pentru determinarea emisiilor a fost prin calcul: s-au urmărit debitele de combustibil (gaze naturale, deșeuri tehnologice de plastic și deşeuri lemnoase) consumate în fiecare lună şi s-au calculat emisiile de CO2 provenite din procese de ardere, utilizând valorile din ”Lista privind valorile nationale ale factorilor de emisie si ale puterilor calorice nete ” respectiv PCN= 36,56GJ/1000Nmc și Fe=55,59 tCO2/TJ.

Raportul de monitorizarea a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2018 întocmit  conf. Ordinului MMGA 1897/2007 completat şi modificat de Ordinului MMGA 2069/2010 si HG 780/2006 cu modificările ulterioare, a fost verificat de către un verificator autorizat şi a obţinut calificativul satisfăcător. Cantitatea de CO2 emisă în 2018 a fost 25225 t CO2.

Nivelul emisiilor atmosferice din procesele de ardere în  2018, cod PMO 9.1.1-02AE/F01

Trim. I 2018

| Punct emisie | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | Martie 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 |
| Cazan LOSS | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1170C Q=19232 N m3/h Q=27491 m3/h O2=2,7 % | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1330C Q=21431 N m3/h Q=31832 m3/h O2=2,07 % | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1260C Q=19577 N m3/h Q=28577 m3/h O2=2,86 % |
|  | 2,11 | 61,97 | 0,22 | 1,36 | 88,02 | 0,63 | 0 | 75,27 | 0,426 |
| VLE conf. AIM 2/18.12.2013 rev.1din 11.04.2016 | 35 | 350 | 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 |

Trim. II  2018

| Punct emisie | Aprilie 2018 | Mai 2018 | Iunie 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nmc | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 |
| Cazan LOSS | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1200C Q=17536 N m3/h Q=25212 m3/h O2=3,16 % | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1160C Q=18086Nm3/h Q=25755 m3/h O2=2,93 % | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1090C Q=18742 N m3/h Q=26255m3/h O2=2,75% |
|  | 0 | 57,48 | 0,22 | 0 | 59,29 | 2 | 0 | 62,26 | 0,445 |
| VLE conf. AIM 2/18.12.2013 rev.1din 11.04.2016 | 35 | 350 | 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | 5 mg/Nm3 la 3%O2 |

Trim. III  2018

| Punct emisie | Iulie 2018 | August 2018 | Septembrie 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 |
| Cazan LOSS | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1250C Q=22827 Nm3/h Q=33279 m3/h O2=3,24% | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1220C Q=18500 N m3/h Q=26798 m3/h O2=2,7 % | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=116,50C Q=18876 m3/h Q=26931m3/h O2=2,78% |
|  | 0 | 60,32 | 0 | 0 | 64,62 | 0,44 | 0 | 59,52 | 0,44 |
| VLE conf. AIM 2/18.12.2013 rev.1din 11.04.2016 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 |

Trim. IV  2018

| Punct emisie | Octombrie 2017 | Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | Pulberi, mg/Nm3 |
| Cazan LOSS | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1220C Q=19200 N m3/h Q=27781 m3/h O2=3,16% | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1210C Q=18948 N m3/h Q=27347 m3/h O2=3,28% | GAZE ARSE: GAZE NATURALE: t=1280C Q=19046 N m3/h Q=28215 m3/h O2=2,64% GAZE NATURALE: Q=19197 N m3/h |
|  | 0 | 60,59 | 0 | 0 | 65,57 | 0,46 | 1,4 | 87,01 | 0 |
| VLE conf. AIM 2/18.12.2013 rev.1din 11.04.2016 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 | 35 | 350 | < 5 mg/Nm3 la 3%O2 |

Cap. 6 Modul de gestionare a deşeurilor

6.1  Generarea şi gestionarea deşeurilor. Monitorizare şi raportare

S.C.AMBRO ca generator de deşeuri are obligaţia de a ţine evidenţa gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deşeu, conform Anexa 1 din HG 856/2002, cu modificările ulterioare.

Pentru fiecare tip de deşeu s-a întocmit fişa de gestiune care cuprinde cantităţile lunare generate, valorificate sau eliminate. Rapoartele lunare privind gestiunea deşeurilor întocmite de către compartimentului Protecţia mediului au fost transmise autorităţilor locale de mediu.

Generarea şi gestionarea deşeurilor (valorificare/eliminare finală) pentru anul 2018 este prezentată în tabelul de la pag.29-33.

Cap. 7 Comunicarea cu autoritățile de mediu

Autoritățile de mediu au efectuat in AMBRO următoarele inspecții/controale programate/controale tematice :

- în data de 05.01.2018 – Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava  a efectuat control tematic la depozitele de deșeuri pentru verificarea stadiului în care se afla acestea după închidere.

S-a stabilit :

  - se va notifica GNM-CJ Suceava cu privire la rezultatele monitorizarii apei subterane existente în forajele din zona depozitelor de deșeuri organice și anorganice , cu evidențierea valorilor determinate la indicatorii ( NH4, cloruri, azotiți )- realizat

- în data de 15.02.2018 –Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava control  efectuat la Stația de epurare ape uzate tehnologice și control tematic la depozitele de deșeuri pentru verificarea stadiului în care se afla acestea după închidere.Nu s-au stabilit măsuri

- în data de 11.04.2018 –  Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava  a efectuat control tematic la depoztele de deșeuri pentru verificarea stadiului în care se afla acestea după închidere.  Nu s-au stabilit măsuri

- în data 28.04.2018 –  Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava   – control efectuat în vederea verificării aspectelor reclamate prin petiția înaintată telefonic și prin e-mail de către un reclamant.

S-a stabilit :

- Societatea va proceda la verificarea sistemelor automatizate de monitorizare continua, prin intermediul unor masuratori paralele cu metodele de referinta potrivit prevederilor Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, avand in vedere defectiunea aparuta la afisajul electronic din data de 28.04.2018 si neconcordantele aparute la afisajul indicatorilor masurati prin sistemul de masurare continua in data de 03.05.2018 – realizat;

- S.C. AMBRO S.A. Suceava in calitate de producător al <deseului mecanic de la fierberea hartie si cartonului reciclate> (materiele plastice), va efectua o caracterizare a acestui tip de deseu, referitoare la continutul de substante organice halogenate exprimat in clor, conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, art.8 alin.4. – realizat;

- Dupa efectuarea caracterizarii deseului de materiale plastice, S.C. AMBRO S.A. Suceava va solicita A.P.M. Suceava, reglementarea  proportiei  in care se amesteca deseurile din plastic  cu deseurile lemnoase si se elimina prin coincinerare la cazanul CAD – realizat ;

- In vederea aplicarii concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) in termen de 4 ani de la publicarea deciziilor, operatorul economic S.C. AMBRO S.A. Suceava, se va adresa autoritatii competente in reglementare - Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in vederea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, obligatie stabilita prin autorizatia integrata de mediu nr.2 din 18.12.2013 revizuita la data de 11.04.2016 , capitolul 4 punctul 8.- realizat;

- Se va notifica in scris G.N.M.- C.J. Suceava la fax 0230550008, cu privire la realizarea masurilor  stabilite in prezentul R.I- realizat;

- s-a aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 25.000 lei conform Legii nr.278/2014 privind emisiile industriale art.48 alin.2 coraborat cu art.73, alin 1, lit.c .

- în data de 25.09.2018 - Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava   – control efectuat în vederea verificării aspectelor reclamate prin petiția înaintă prin e-mail de către un reclamant cu privire la degajarea unui fum alb cu miros caracteristic SC AMBRO SA care ar afecta căile respiratorii

S-a stabilit:

- se vor trimite în fiecare luni pentru săptămâna anterioara rezultatele monitorizării continue privind temperatura instantanee a focarului de la CAD – realizat;

- se va notifica APM Suceava și GNM privind opririle și pornirile planificate ale instalațiilor – realizat;

- Se va notifica APM și GNM privind avariile , incidentele care pot duce la emisii necontrolate în mediu.- realizat;

- în data de 09.10.2018 - Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava   – control efectuat în vederea verificării aspectelor reclamate printr-o sesizare  de către un reclamant cu privire la poluarea râului Suceava cu hidrocarburi.Nu s-au stabilit măsuri;

- în data de 09.11.2018 - Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava  - operatorul de apa-canal, S.C. ACET S.A. Suceava a informat G.N.M.-C.J. Suceava prin adresa inregistrata cu nr. 3445/09.11.2018  asupra deversarii in statia de epurare pe traseul colectorului C, a unor ape uzate cu o puternica incarcare organica si avand caracter acid provenind de la operatorul economic S.C. AMBRO S.A. Suceava.

S-a stabilit:

- Titularul/operatorul de activitate va informa G.N.M.-C.J.Suceava privind incindentele/ accidentele/ poluarile accidentale in cel mai scurt timp de la producere – realizat;

- Se va respecta traseul de evacuare a apelor uzate rezultate din procesele tehnologice prevazut prin capitolul 7.2. din autorizatia integrata de mediu nr. 2/18.12.2013, revizuita la data de 11.04.2016, revizia 1, valabila pana la data de 18.12.2023, emisa de A.P.M. Suceava- realizat;

- S-a incheiat proces verbal de contraventie seria GNM  nr.13734/12.11.2018  prin care s-a aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 25.000 lei conform O.U.G. nr.195/20015 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, alin. 4 coraborat cu art. 96, alin.1, pct.1.

- în data de 20.11.2018-  Ministerul Mediului și al Pădurilor , Administrația Națională Apele Române ,Administrația Bazinală de apă Siret , Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava , inspecție tematică: respectarea prevederilor din Autorizația de Gospodărire a Apelor și în urma sesizarilor transmise de SC ACET SA

s-a stabilit :

- SC AMBRO SA va anunta imediat la SGA Suceava si la unitatile interesate din aval, orice avarie la constructiile si instalatiile cu rol de preluare a apelor uzate asa cum este prevazut in autorizatia de gospodarire a apelor nr. 188/12.07.2016 si va lua toate masurile necesare pentru remedierea acestor eventuale avarii in cel mai scurt timp.- realizat ;

- SC AMBRO SA va solicita la ABA Siret autorizatie modificatoare in ceea ce priveste reglementarea evacuarii din perioada spalarilor de intretinere (o data pe an) din cele doua decantoare de la treapta a II a de apa industriala, amplasata pe malul stang al raului Suceava, in aval de podul rutier.- realizat;

Concluzii:

Comunicarea cu autoritățile de mediu locale și cu alte părți interesate în 2018 s-a făcut corespunzător.

Au fost întocmite de către  Garda Națională de Mediu –  Comisariatul județean Suceava, două procese verbale de contravenție  prin care s-a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 50.000 lei.

În ceea ce privește ținerea sub control a aspectelor de mediu rezultate în urma activităților care se desfășoară în AMBRO, se constată că acestea se cunosc, se monitorizează și se acționează conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru elaborate în cadrul SMI.

Auditul extern pentru supravegherea Sistemului de management integrat calitate-mediu care s-a desfășurat în perioada 11- 14 febr. 2019 (pentru anul 2018), realizat de către către firma Lloyd 's Register (LRQA), a constatat că aspectele de mediu  se cunosc, se monitorizează și se acționează conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru elaborate în cadrul Sistemului integrat implementat care este în continuă îmbunătățire.

Anexa 1 - Plan amplasare foraje în zona depozitelor de deșeuri industriale AMBRO și stație de epurare;

Anexa 2 – Plan amplasare foraje în incinta industrială;

Situația deșeurilor generate în anul 2018

| tip deseu | categorie deseuri | nr. crt. | denumire deseuri | cod deseu | cantitati deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stoc initial | generate | loc de generare | valorificate | mod de valorificare | eliminate | mod de eliminare | stoc final |
|  |  |  |  |  | to | to |  | to |  | to |  | to |
| deseuri generate | deseuri nepericuloase | 1 | Nămoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale, altele decat cele de la 190811-provine de la statia de epurare ) | 19 08 12 | 0,000 | 1193,250 | statia epurare | 0,000 |  | 1193,250 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 2 | Reziduuri de la reciclarea hârtiei şi cartonului | 03 03 07 | 23,995 | 11697,000 | at maculatura | 9376,920 | ardere CAD | 2337,360 | op. ec. autorizati | 6,715 |
|  |  | 3 | Deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării | 03 03 08 | 0,000 | 5188,520 | brac CO | 5188,520 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 4 | cenusa de ardere si zgura, altele decat cele mentionate la 19 01 11 | 19 01 12 | 0,000 | 524,280 | CAD | 0,000 |  | 524,280 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 5 | Cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19.01.13 | 19 01 14 | 0,000 | 88,680 | CAD | 0,000 |  | 88,680 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 6 | Fier şi oţel | 17 04 05 | 0,000 | 59,430 | at mecanic | 59,430 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 7 | Şpan feros | 12 01 01 | 0,000 | 3,808 | at mecanic | 3,808 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 8 | Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 ( DEEE) | 16 02 14 | 0,000 | 0,900 | IT | 0,900 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 9 | Deseuri de ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | 0,000 | 20,007 | CO+MH1 | 20,007 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 10 | Deseuri de ambalaje din lemn | 15 01 03 | 92,560 | 685,739 | CO+MH1 | 732,879 | op ec autorizat+ ardere CAD | 0,000 |  | 45,420 |
|  |  | 11 | Deseu de ambalaje metalice | 15 01 04 | 0,000 | 39,834 | CO+MH1 | 39,834 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 12 | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | 0,000 | 0,080 | transport | 0,080 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 13 | Materiale izolante | 17 06 04 | 0,000 | 2,920 | CO+MH1 | 0,000 |  | 2,920 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 14 | Deşeuri municipale | 20 03 01 | 0,000 | 43,770 | CO+MH1 | 0,000 |  | 43,770 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 15 | Namol provenit de la alte procedee de epurare a apelor industriale decat cele de la 19 08 13(de la CO) | 19 08 14 | 0,000 | 9,980 | CO | 0,000 |  | 9,980 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 16 | Deseuri de ambalaje de h.c. | 15 01 01 | 0,000 | 41,920 | CO | 41,920 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 17 | Deseu de hartie si carton | 19 12 01 | 0,000 | 171,530 | CO | 171,530 | ardere CAD | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 18 | Deseu textile | 20 01 11 | 0,000 | 1,360 | CO+MH1 | 1,360 | ardere CAD | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 19 | deseu ambalaj sticla | 15 01 07 | 0,000 | 0,280 | CO+MH1 | 0,280 |  | 0,280 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  |  | Total deseuri nepericuloase |  | 116,555 | 19773,288 |  | 15637,468 |  | 4200,24 |  | 52,135 |
| deseuri generate | deseuri periculoase | 1 | Substanţe chim. cu conţinut de substanţe periculoase | 16 05 06* | 0,000 | 0,030 | laborator | 0,000 |  | 0,030 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 2 | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | 6,000 | 4,030 | at mecanic | 10,030 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 3 | Uleiuri minerale neclorinat izolant si de transmitere a caldurii | 13 03 07* | 0,550 | 0,000 | at mecanic | 0,550 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 4 | Baterii cu plumb | 16 06 01* | 0,000 | 1,820 | transport | 1,820 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 5 | Tuburi fluorescente | 20.01.21* | 0,000 | 0,300 | at electric | 0,300 | op. ec. autorizati | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 6 | Absorbanti, mat. Filtrant contaminate cu substante periculoase | 15.02.02* | 0,000 | 5,430 | at mecanic | 0,000 |  | 5,430 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 7 | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase ( deşeuri) | 15 01 10* | 0,000 | 6,125 | at mecanic | 0,000 |  | 6,125 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 8 | Tonere de la imprimanta | 8.03.17* | 0,000 | 0,280 | IT | 0,000 |  | 0,280 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  | 9 | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte subst periculoase | 08.01.11* | 0,000 | 0,025 | CO | 0,000 |  | 0,025 | op. ec. autorizati | 0,000 |
|  |  |  | Total deseuri periculoase |  | 6,550 | 18,040 |  | 12,700 |  | 11,890 |  | 0,000 |
|  |  |  | Total deseuri generate ( periculoase + nepericuloase) |  | 123,105 | 19791,328 |  | 15650,168 |  | 4212,130 |  | 52,135 |
| deseuri achizitionate | deseuri nepericuloase | 1 | Deşeu de scoarţă şi plută | 03 01 01 | 1409,695 | 992,000 | furnizori | 2401,695 | ardere CAD | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | 2 | Deseu de hartie si carton | 20 01 01 | 246,900 | 7131,765 | furnizori | 7014,022 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 364,643 |
|  |  | 3 | Deseu de ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 7381,293 | 131021,869 | furnizori | 132120,740 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 6282,422 |
|  |  | 4 | Deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării | 03 03 08 | 1008,276 | 13509,681 | furnizori | 13682,375 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 835,582 |
|  |  | 5 | Deseu de hartie si carton | 19 12 01 | 1,345 | 6,608 | furnizori | 7,589 | recilare AMBRO | 0,000 |  | 0,364 |
|  |  | 6 | Deseu beton | 17 01 01 | 0,000 | 356,400 | furnizori | 356,400 | valorificare Ambro | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | Total deseuri nepericuloase achizitionate |  | 10047,509 | 153018,323 |  | 155582,821 |  | 0,000 |  | 7483,011 |